低功耗太阳能4G云台摄像机           型号 :LS-4GS02

主要特征：

1.无需外接电，太阳能发电，内置锂电池供电；

2.无需连接网线，内置4G模块，支持不同国家4G频段选择；

3.电动旋转角度：平移320度&倾斜90度；

4.手机APP（Mycam）远程查看；

5.人体运动触发报警和录像；

6.本地存储、云存储；

7.安装简单，自行安装，无需聘请专业施工人员；

应用场景：

家庭、院子、鱼塘、果园、农场、矿山、建筑工地的门，以及所有电力和布线不方便的地方。

Specification:

| 型号： | LS-4GS02 |
| --- | --- |
| Motion： | HMD（人体运动检测） |
| 芯片组： | 君正 T21Z |
| 传感器： | 1/2.7" CMOS |
| 4G 模组： | 高通 SIM7600 系列 |
| 4G 频段： | 根据不同国家选择 |
| 协议： | TCP/IP，HTTP，TCP，UDP，SMTP，DHCP，DNS，P2P |
| SIM卡： | Micro SIM 卡 |
| 平移&倾斜 | 平移:320º 倾斜:90º |
| 像素： | 2MP |
| 解决方案： | 1920*1080 |
| 镜头： | 4mm |
| 拍摄距离： | 0-15M |
| 拍摄角度： | 360º |
| 唤醒时间： | 0.6 S |
| 电池： | 15600mAh |
| 太阳能板： | 8W |
| 夜灯： | 白光&红外红灯 |
| 白光灯： | 1W LED |
| 红外灯： | 1W LED |
| TF 卡： | 最大64GB循环录像 |
| 运动距离： | 0-12M |
| 运动角度： | 120º |
| 温度： | -15℃ 至 60℃ |
| 湿度： | 0%-90%RH |
| 电源： | 太阳能&电池 |
| 待机功耗： | 0.08W |
| 工作功耗： | DAY≤2W，NIGHT≤2.8W |
| 防护等级： | IP66 |
| 配件： | 相机*1、太阳能板*1、支架*1、螺丝袋*1、说明书*1、工具 |
| 摄像机尺寸： | 220mm*170mm*115mm |
| 摄像机重量： | 0.52kg |
| 太阳能电池板尺寸： | 243mm*183mm*45mm |
| 太阳能电池板重量： | 0.87kg（包括 6PCS 18650 电池） |
| 包装尺寸： | 288mm*207mm*148mm |
| G.W/PCS： | 1.72kg（包括 6PCS 18650电池） |
| 外箱尺寸： | L770mm*W606mm*H444mm |
| 毛重/箱： | 29.5kg（含电池） |
| 数量/箱： | 16PCS/箱 |